## Slide 1
輔仁大學 電機工程學系 大學部專題生
時變通道下 OFDM系統的通道估測之研究
指導教授：余金郎 博士 學生：戴美華、李立心、謝承儒
模擬結果
‧首先,本次專題模擬,先是驗證Comb-type、Block-type的性質是否符合理論
‧圖(六)、圖(七)驗證了Block-type,因為在頻率軸上插滿了Pilot,所以,比較不易受到通道延遲影響,但是,時間軸上,是週期性地插入Pilot,所以,對Doppler Frequency抵抗較弱
‧圖(八)、圖(九)驗證了Comb-type,因為在時間軸上插滿了Pilot,所以,比較不易受到Doppler Frequency影響,但是,頻率軸上,是週期性地插入Pilot,所以,對通道延遲抵抗較弱
圖八、 Comb-type不同都卜勒頻率模擬結果 圖九、 Comb-type不同都卜勒頻率模擬結果
‧接著,藉由改變Data Rate和子載波數目討論Doppler效應。
‧圖(十)、圖(十一)發現在Channel A不同速率在同樣的都卜勒效應下,系統性能會有較相近的表現,但是,在Channel B,較快的位元速率會有比較差的表現。
圖十、不同位元速率模擬結果 圖十一、不同位元速率模擬結果
‧圖(十二)、圖(十三)由於子載波數目越小,CP也就相對縮短了,造成ISI影響會比較大,但是子載波數目太大,在都卜勒效應影響較嚴重時,ICI影響也會比較大。
圖十二、不同子載波數目模擬結果 圖十三、不同子載波數目模擬結果
結論
‧本專題內容主要是利用Pilot估出通道頻率響應後,來去驗證Comb-type、Block-type的性質,之後,在討論Doppler效應,並且,用討論系統參數的設計流程作為總結。
‧將來,學習更多知識後,可以把一些模擬做的更仔細,例如:在本次模擬中,我們都是假設Channel Coding為1,但是,真正的無線傳輸規格就不是如此,這是還可以改進的地方。
‧未來在研究所,將持續研究有關通訊系統的部分,相信這次的專題經驗,在研究所學習上遇到問題時,會很有幫助的。
‧這次的專題實驗中,從一開始的基本理論學起到如何把理論轉換到MATLAB上的模擬,在這期間,除了,知識上的收穫之外,最重要的是,學習到做研究的態度以及精神。
摘要
‧隨著時代的變化,通訊系統傳輸技術在差不多每10年左右,就會有一個新一代的技術翻新人們對於通訊系統的要求也日漸提高,不再局限於簡單的通話。
‧對於快速資料傳輸的需求,第三代行動通訊技術如:W-CDMA、CDMA2000等等,已無法滿足我們需求,因此,衍生出了第四代行動通訊技術如:LTE、Wimax等等。
‧此次的專題是SISO OFDM系統通道估測之研究。
通道估測
‧本次專題使用的通道估測方法是Pilot,所謂的Pilot就是在傳送端,在已知的位置,傳送已知的訊號,並在接收端,在那些已知的位置,把它估出來。
‧估測的方法是使用Least Square(圖一),把這些Pilot估出來後,再去做一階線性內插(圖二),把資料給估出來。
圖一、正交幾何表示 圖二、一階線性內插法概念圖
‧本次討論,Pilot有兩種特別的插法:1.Comb-type(圖三) 2.Block-type(圖四)
‧Comb-type是在頻率軸上,週期性地,隔每幾個子載波插滿整個時間軸
‧Block-type是在時間軸上,週期性地,隔每幾個OFDM Symbol插滿整個頻率軸
圖六、Block-type不同都卜勒頻率模擬結果
圖七、Block-type不同都卜勒頻率模擬結果
圖三、Comb-type 圖四、Block-type
模擬設定
Simulation parameters | 
Data rate() | 16Mbps
Modulation type(M) | 16-QAM
Number of subcarriers() | 128
IFFT/FFT period(T) | 25.6(us)
Cyclic Prefix() | 6.4(us)
Subcarrier space() | 39.0625(kHz)
Bandwidth(BW) | 5(MHz)
Carrier frequency | 2.4(GHz)
Simulation parameters | 
 | 16Mbps
Modulation type(M) | 16-QAM
 | 128
IFFT/FFT period(T) | 25.6(us)
 | 6.4(us)
 | 39.0625(kHz)
Bandwidth(BW) | 5(MHz)
Carrier frequency | 2.4(GHz)
Channel A |  | 
Path Number | Average Relative Power(dB) | Delay(us)
1 | 0.0 | 0
2 | -2.0 | 0.2
3 | -10.0 | 0.4
4 | -20.0 | 0.6
Channel B |  | 
Path Number | Average Relative Power(dB) | Delay(us)
1 | -3.0 | 0.0
2 | 0.0 | 0.2
3 | -2.0 | 0.6
4 | -6.0 | 0.8
5 | -9.0 | 1.0
6 | -10.0 | 1.6
表(一)
表(二)
表(三)
‧本次專題模擬通道,是利用MATLAB內建的rayleighchan函式,所產生的Jack‘s model的
時變通道進行模擬(圖五)
‧表(一)、表(二)、表(三)為本次專題模擬的設定參數
圖(五)