## Slide 1
輔仁大學 電機工程學系 大學部專題生
於ARM-SoC平台實作與驗證16位元的RISC
Implementation and verification 16-bit of RISC on ARM-SOC platform
指導老師：林寬仁 副教授 學生：邱錦洋、林敬昆
RISC架構
本專題參考Advanced Digital Design with the Verilog之RISC_SPM電路，
將原本的8位元擴充至16位元，並設計新指令，添加與ARM溝通介面電路，而以Verilog Code實現之。
指令
每個指令由Operation Code(8-bit)、Source(4-bit)、Destination(4-bit)組成，Operation Code決定做的事；Source、Destination，分別代表兩個不同的暫存器。
範例：
以組合語言的寫法類似於：SUB R1, R2
實際上會執行的動作：Destination - Source => Destination
實際上會執行的動作： R1 . - R2 => …. R1 (將R1-R2的值存回R1)
摘要
精簡指令集(Reduced Instruction Set Computing)，又稱RISC，屬於電腦中央處理器(CPU)的設計模式。RISC以許多基礎指令來取代一個複雜指令，儘管程式碼變得較多，但卻能讓處理器簡化，進而提升效能。由於指令長度的固定，方便CPU進行解碼，使其實作更加的容易。
本專題開發硬體及程式，使用Quartus II 14.1、Qsys、GNU C等工具。此RISC可擴充為一個特定運用之處理器，如加解密或影像處理器，亦能做為ARM之協同運算處理器。
系統示意
此RSIC將在內嵌ARM之FPGA上進行(DE1-SoC)，在支援ARM的程式開發環境下，透過C Language撰寫的程式，將指令載入至記憶體，接著啟動RSIC執行，驗證其功能。其執行結果透過ARM執行之程式可顯示在螢幕上或開發平台之LCD/LEDs。
SUB
R2暫存器
R1暫存器
顯示至開發平台的LED
開發流程
(DE1-SoC)(內嵌ARM)
(DE2-115)
RISC的指令表